СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Состав проектной документации | 4 |
|  | Основные сведения о проектной организации | 5 |
|  | Свидетельство о допуске ГУП «Владимиргражданпроект» к работам по подготовке проектной документации | 6 |
|  | Анкета главного инженера проекта | 10 |
|  | Запись главного инженера проекта о соответствии проектной документации нормам и правилам и о праве собственности на проектную документацию | 11 |
|  | Законодательная и нормативная база реализации программы | 13 |
|  | Термины и определения | 15 |
|  | Введение | 20 |
| 1 | Паспорт «Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Иванищи» Гусь-Хрустального района на период 2014 - 2030 годы» | 23 |
| 2 | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области | 27 |
| 2.1 | Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения муниципального образования «Поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области | 27 |
| 2.1.1 | Теплоснабжение | 27 |
| 2.1.2 | Водоснабжение | 37 |
| 2.1.3 | Водоотведение | 41 |
| 2.2 | Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсо- сбережения у потребителей | 45 |
| 3 | Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 46 |
| 3.1 | Количественное определение показателей развития муниципального образования | 54 |
| 4 | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 62 |
| 4.1 | Теплоснабжение | 64 |
| 4.2 | Водоснабжение | 66 |
| 4.3 | Водоотведение | 68 |
| 5 | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей | 72 |
| 6 | Источник инвестиций, тарифы и доступность программы для населения | 74 |
| 7 | Управление программой и контроль за ходом реализации | 75 |
| 8 | Оценка риска | 75 |
| 9 | Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации программных мероприятий | 76 |
| 10 | Текстовые приложения | 77 |
|  | Письмо администрации муниципального образования «Поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области от 18.06.2014 № 196/01-13. | 78 |
|  | Техническое задание на выполнение работ по разработке проекта «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Поселок Иванищи» (сельское поселение) на период 2014-2030 годы» (два листа) | 79 |

#### Состав проектной документации

| Книга, том | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 295-14-ПЗ | Пояснительная записка. |  |

Изготовлено: на бумажном носителе 5 экз.,  в  т.ч.:

1 экз. – в архив разработчика

4 экз. – заказчику

на электронном носителе (CD) 1 экз. – заказчику

| Изм. | Изменённых | Заменённых | Новых | Аннулирован-ных | Всего листов (стр.) в докум. | Номер док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера листов (страниц) |  |  |  |  |
| Таблица регистрации изменений |

# Основные сведения о проектной организации

| Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами | Государственное унитарное предприятие головной проектный институт «Владимиргражданпроект» |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя, должность | Волков Николай Евгеньевич директор института. |
| Юридический адрес | 600025 г. Владимир Октябрьский проспект, 9 |
| Фактический полный почтовый адрес | 600025 г. Владимир Октябрьский проспект, 9 |
| Телефон по фактическому адресу, факс, электронная почта интернет | тел. (0922) 32-62-32, 32-61-94 факс (0922) 32-48-33, 32-61-94 Е-mail: root@vgrpro.elcom.ru www.gp.wladimir.ru |
| Идентификационный номер (ИНН) | 3327101228 |
| Код отрасли по ОКОНХ | 66000, 83300, 80400 |
| Код организации по ОКПО | 03982245 |
| Платежные реквизиты (р/с, к/с, БИК) | р/с № 40602810500000000041 БИК 041708706 к/с № 30101810100000000706 в ГРКЦ банка России г. Владимир |
| Полное наименование и адрес банка | Закрытое акционерное общество «Владбизнесбанк» г. Владимир, проспект Ленина, 35 |
| Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации (кем выдано, срок) | Свидетельство № П-014 (4)-25032011 от 25 марта 2011 г., выдано Некоммерческим партнёрством саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков Владимирской области», без ограничения срока дейтвия |

Подпись руководителя  ______________________ Н.Е. Волков

м.п.

Вставка СРО (4 – листа, стр. 7÷10)

Вставка СРО (4 – листа, стр. 7÷10)

Вставка СРО (4 – листа, стр. 7÷10)

Вставка СРО (4 – листа, стр. 7÷10)

Запись главного инженера проекта
о соответствии проектной документации нормам и правилам
и о праве собственности на проектную документацию

Проектная документация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области на период 2014 - 2030 года выполнена в соответствии с действующими нормами и правилами и обеспечивает конструктивную надёжность, взрыво-, пожаро-, и экологическую безопасность при строительстве и эксплуатации объекта.

Настоящая проектная документация является интеллектуальной собственностью ГУП «Владимиргражданпроект» и без его письменного согласия не подлежит передаче третьим лицам в авторском варианте или воспроизведенным в любой форме и любым способом, полностью или частично. Права ГУП «Владимиргражданпроект» защищены действующим законодательством Российской Федерации об авторских и патентных правах.

Главный инженер проекта	П.Н. Скосырев

28 июля 2014 г.

Список лиц, ответственных за разработку, проверку, контроль и 
согласование текстовой части раздела:

Начальник группы                    _____________________         Платонова Е.Ю.

(подпись и дата)

Главный инженер проекта	______________________        Скосырев П.Н.

(подпись и дата)

Законодательная и нормативная база реализации программы

Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования поселка Иванищи (сельское поселение) Гусь-Хрустального района разработан на основании нормативных документов РФ и Владимирской области:

- Федеральный закон РФ от 06.10.2002г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон РФ от 22.08.2004г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-миологическом благополучии населения».

- Постановление Правительства РФ от 22.12.2010г. № 1092 «О федеральной целевой программе «Чистая вода» на 2011-2017 годы.

- Распоряжение Правительства РФ от 02.02.2010г. №102-р о утверждении федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы».

- Областная программа «Обеспечение населения Владимирской области питьевой водой на 2005÷2011 годы» (в редакции Закона Владимирской области от 23.09.2008 № 142-ОЗ).

- Областная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009÷2012 годы» (в редакции Закона Владимирской области от 07.11.2008г. № 160-ОЗ).

- Ведомственная целевая программа «Охрана объектов Владимирской области от загрязнения сточными водами в 2008÷2010 годах». Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области (в редакции от 07.04.2008г.).

- Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 29.12.2004г. № 190-ФЗ (редакция от 31.12.2005г.).

- Водный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

- Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.

- Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. № 123-ФЗ.

- СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

- СП 2.1.5.1059-01. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.

- ГОСТ 2761-84. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

- Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации. М. 1999.

- МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации. М. 2001.

- СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. М. 1996.

- СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения. М. 2007.

- Приказ министерства регионального развития Российской Федерации № 99 10.10.2010 г. «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

- Приказ министерства регионального развития Российской Федерации № 101 от 10.10.2010г. «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса.

Термины и определения

В настоящем документе используются следующие термины и определения.

ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ – сосредоточение вод на поверхности суши в формах ее рельефа либо в недрах, имеющее границы, объёмы и черты водного режима.

ВОДОВОД – магистральный трубопровод и сооружения на нём, предназначенный для подачи воды от водозаборных или водопроводных сооружений в водопроводную сеть населённого пункта.

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ – инженерные сооружения, предназначенные для забора воды из поверхностного или подземного водного объекта и подачи её на водоподготовку и (или) водопотребителю.

ВОДОПОДГОТОВКА – сооружения обработки природной воды для придания ей качества, установленного санитарными нормами и требованиями к питьевой воде.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ – подача воды потребителям.

ВОДООТВЕДЕНИЕ – отведение воды, использованной водопотребителем на удовлетворение своих нужд.

ВОДОПОТРЕБИТЕЛЬ – физическое лицо или технологическое оборудование, использующее воду для удовлетворения своих нужд.

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ – использование воды водопотребителем на удовлетворение своих нужд.

ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ – система трубопроводов и сооружений на них, предназначенных для подачи воды питьевого качества.

ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ – система трубопроводов и сооружений на них, предназначенных для подачи воды на нужды пожаротушения.

ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ – сооружение, предназначенное для забора воды из водного объекта или резервуара для воды и подачи её в водоводы и (или) в водопроводные сети.

ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ – система трубопроводов и сооружений на них, предназначенных для централизованного водоснабжения.

ВЫПУСК СТОЧНЫХ ВОД – трубопровод, отводящий сточные воды в водный объект.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ – сброс или поступление иным способом в водные объекты, а также образование в них вредных веществ, которые ухудшают качество поверхностных и подземных вод, ограничивают использование либо негативно влияют на состояние дна и берегов водных объектов.

ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО – вещество в воде, вызывающее нарушение норм качества воды.

ЗОНА САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ – территория вокруг источников питьевого водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов, на которой устанавливается особый санитарно-эпидемиологический режим использования для защиты от случайного или умышленного загрязнения и повреждения, с целью обеспечения безопасности населения.

ИСТОЧНИК ВОДОСНАБЖЕНИЯ – водный объект, обеспечивающий отбор требуемого объёма воды и отвечающий установленным санитарным требованиям.

ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ – объекты, с которых осуществляется сброс или иное поступление в водные объекты вредных веществ, ухудшающих качество поверхностных и подземных вод, ограничивающих их использование, а также негативно влияющих на состояние дна и берегов водных объектов.

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ – сооружение, предназначенное для забора сточной воды из приёмного резервуара и подачи её в вышележащий коллектор или на очистные сооружения.

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР – трубопровод, отводящий бытовые и близкие к ним производственные сточные воды от населённого пункта до очистных сооружений канализации.

НОРМА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ – потребность в воде водопотребителя для удовлетворения физиологических, хозяйственных и (или) производственных нужд в расчётную единицу времени.

НОРМА ВОДООТВЕДЕНИЯ – потребность в отведении использованной воды водопотребителем после удовлетворения им физиологических, хозяйственных и (или) производственных нужд в расчётную единицу времени.

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ – антибактериальное действие, препятствующее возможной передаче кишечных инфекций через воду, осуществляемое на водопроводных сооружениях перед подачей воды потребителям, и на канализационных сооружениях перед выпуском очищенных сточных вод в водный объект.

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ – сооружения и устройства, предназначенные для очистки сточных вод перед их сбросом (приёмом) в водный объект.

ПИТЬЕВАЯ ВОДА – вода в естественном состоянии или после подготовки, отвечающая установленным санитарным нормам и требованиям и предназначенная для питьевых и бытовых нужд населения и (или) производства пищевой продукции.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ВЕЩЕСТВА В ВОДЕ (ПДК) – концентрация вещества в воде, выше которой вода становится непригодной для одного или нескольких видов водопользования.

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ – сооружение ёмкостного типа, предназначенное для временного хранения запасов воды на хозяйственно-питьевые и (или) противопожарные нужды.

САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА – территория вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, на которой устанавливается особый санитарно-эпидемиологический режим использования с целью обеспечения уровня безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

СИСТЕМА БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ – комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих приём, очистку и отведение бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод с селитебных территорий и площадок предприятий.

СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ – комплекс взаимосвязанных устройств и сооружений, обеспечивающих потребителей в требуемом количестве и заданного качества. Система водоснабжения включает в себя устройства и сооружения для забора воды из источника водоснабжения, ее транспортирования, обработки, хранения, регулирования подачи и распределения между потребителями.

СТОЧНАЯ ВОДА – вода, сбрасываемая в установленном порядке в водные объекты после её использования или поступившая с загрязненной территории.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ – последовательное расположение водопроводных сооружений от источника водоснабжения до потребителя, взаимное расположение их относительно друг друга.

СХЕМА КАНАЛИЗАЦИИ – последовательное расположение канализационных сооружений от приёмников сточных вод до выпуска очищенных сточных вод, взаимное расположение их относительно друг друга.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ – комплекс инженерных сооружений для подачи воды питьевого качества населению, на производственные и противопожарные нужды из водных объектов при помощи водозаборных устройств, насосных станций, водоводов и разводящей сети.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ — документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

ЗОНА ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕГНИЯ - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

ЗОНА ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

РАСПОЛАГАЕМАЯ МОЩНОСТЬ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

МОЩНОСТЬ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НЕТТО - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

ТЕПЛОСЕТЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

ЭЛЕМЕНТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ - территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

РАСЧЕТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

ВВЕДЕНИЕ

Целью разработки Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области на период  2014–2030 гг. (далее – Программа) является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования «поселок Иванищи» Гусь-Хрустального района на период 2014–2030 гг.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса поселения.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района.

Основными задачами Программы являются:

- инженерно-техническая оптимизация системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-хрустального района;

- взаимосвязанное перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района;

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района;

- повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг муниципального образования «поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей муниципального образования «поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района.

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми Программами (областными, муниципальными, предприятий и организаций), реализуемыми на территории муниципального образования «поселок Иванищи» Гусь-Хрустального района.

Срок реализации Программы: на период  2014 – 2030 гг.

Перспективные показатели развития муниципального образования являются основой для разработки Программы и формируются на основании:

- схемы территориального планирования муниципального образования «поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области;

- правил землепользования и застройки территории муниципального образования «поселок Иванищи»  (сельское поселение) Гусь-Хрустального района;

- Генерального плана «поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области.

Программа разрабатывается в соответствии с:

- документами территориального планирования муниципального образования  «поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района;

- схемой теплоснабжения муниципального образования «поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области;

- схемами водоснабжения и водоотведения муниципального образования «поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области.

1. Паспорт  «Программы комплексного развития системы

коммунальной инфраструктуры муниципального образования

«поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района

на период 2014 - 2030 годы»

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области на период 2014 - 2030 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы: | Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г; Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» № 210-ФЗ от 30.12.2004 г; Федеральный закон «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010 г; Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 07.11.2011 г; Градостроительный кодекс Российской Федерации; «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» № 204 от 06.05.2011 г.; «Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» № 48 от 14.04.2008 г.; Устав муниципального образования «поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области (принят решением Совета народных депутатов муниципального образования «поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области от 30.06.2005 г. №89); Генеральный план «поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области; Схема территориального планирования Иванищинского муниципального района |
| Заказчик Программы: | Администрация «поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области |
| Разработчик Программы: | ГУП «Владимиргражданпроект», г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 9, тел/факс (4922) 32 27 54, 32 21 51 |
| Цель Программы: | Целью Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области является качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей, улучшение экологической ситуации. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса поселения. |
| Задачи Программы: | Основными задачами Программы являются: инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области; взаимосвязанное перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области; разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области; повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг муниципального образования «поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области; совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области; повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области; обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей муниципального образования «поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области; |
| Важнейшие целевые показатели Программы (к 2030 году) | Система теплоснабжения: аварийность системы теплоснабжения – 0 ед./км; уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям не более 0%; удельный вес сетей, нуждающихся в замене 0%; Система водоснабжения: аварийность системы водоснабжения – 0,1 ед./км; износ системы водоснабжения не более 10%; соответствие качества питьевой воды установленным требованиям на 100%; удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 10%. Система водоотведения: аварийность системы водоотведения – 0,1 ед./км; износ системы водоотведения не более 20%; соответствие качества сточных вод установленным требованиям на 100%; удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 10%; эффективность использования энергии (энергоемкость производства), – 1,02 кВт.ч/м3 |
| Сроки и этапы реализации Программы: | Сроки реализации программы: 2014 - 2020 - 2030 годы |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программных мероприятий за период 2014 - 2030 гг. составляет 242417,71 тыс. руб. К источникам финансирования программных мероприятий относятся: бюджет муниципального образования «поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области; средства предприятий; прочие источники финансирования |

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ИВАНИЩИ» (сельское поселение)

ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОГО РАЙОНА

  - Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения муниципального образования «поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района

    - Теплоснабжение

Теплоснабжение населения, значимых социальных объектов, организаций

п. Иванищи осуществляется от газовой котельной.

Котельная находится на балансе МП «Коммунальщик» пос. Иванищи.

Централизованное горячее водоснабжение в поселке отсутствует.

Частный сектор снабжается теплом от поквартирных источников тепла.

В котельной установлено 2 котла ACV Compact CA-300. Установленная мощность 1 котла составляет 0,3 Гкал/час. Котлы работают на природном газе.  Котлы введены в эксплуатацию в 2004 году.

Подключение к тепловым сетям зависимое.

Отпуск тепла осуществляется по двухтрубной закрытой схеме.

Учет отпущенного тепла ведется расчетным способом.

Регулирование отпуска тепловой энергии от источника осуществляется автоматически по температуре наружного воздуха.

Теплоноситель – вода с параметрами 95-70оС.

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии нет.

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Протяженность тепловых сетей от котельной составляет 1900 м в двухтрубном исчислении.

Тепловые сети эксплуатируются с 1986 года. Процент износа тепловых сетей составляет 100%.

Теплоизоляцией тепловых сетей служит стеклохолст. Гидроизоляцией- рубероид. Защита от превышения давления отсутствует.

Приборы учета у потребителей отсутствуют.

За последние 5 лет аварий на теплотрассе не было.

Бесхозных тепловых сетей по данным заказчика нет.

Зоны действия источников тепловой энергии

Котельная  снабжает теплом жилые здания, расположенные по ул. Фрунзе, ул. Первомайская и ул. Южная.

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Часовые расходы тепла на отопление приняты на основании данных, представленных Заказчиком.

Тепловые нагрузки по видам потребителей представлены в следующей таблице

Таблица 2.1.1

| № п/п | Наименование | на отопление |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (ккал /ч) в том числе |  |
|  | - жилые дома* | 685300 |

*В данной строке приведены данные для жилых домов, в настоящее время снабжающихся теплом от централизованного источника.

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Часовая производительность котельной на существующий период, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в ниже приведенной таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2

| № п/п | Наименование | Сущ. положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,69(0,6) |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт (Гкал/ч) с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,8(0,7) |
| 3 | Резерв тепловой мощности, МВт (Гкал/ч) | -0,11(-0,1) |

Балансы теплоносителя

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в нижеследующей таблице 2.1.3.

Таблица 2.1.3

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 27,3 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,153 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 783,2 |

Объем подпитки определен в соответствии с СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18.

Топливный баланс источников тепловой энергии и

система обеспечения топливом

В настоящий момент топливом для котельной служит природный газ с

Qнр= 8000 ккал/м3,

Резервное топливо на источнике тепла не предусмотрено.

Надежность теплоснабжения

В 2014 году были произведены режимно- наладочные испытания водогрейных котлов  ACV Compact CA-300.

Согласно техническому отчету по режимно-наладочным испытаниям двух водогрейных котлов  ACV Compact CA-300, в котельной МП «Коммунальщик» были сделаны выводы:

Котел ACV Compact CA-300. №1

- при нагрузке 36,2% КПД котла составляет 91,92%

- при нагрузке 90,4% КПД котла составляет 92,65%

Котел работает устойчиво.

Котел ACV Compact CA-300. №2

- при нагрузке 45,2% КПД котла составляет 92,44%

- 99,5% КПД котла составляет 92,48%

Котел работает устойчиво.

Тарифы в сфере теплоснабжения

По данным на 2013 год стоимость 1 Гкал отпускаемого тепла составляет 1263,17 рублей с учетом НДС.

Данные за предыдущие года приведены в таблице 2.1.4.

Таблица 2.1.4

| Год | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 1111,71 | 1111,71 | 1263,17 |

Описание существующих технических и технологических проблем в

системе теплоснабжения

Большой процент потерь тепла в связи с высокой степенью износа тепловых сетей.

При температуре окружающей среды ниже -20оС  температура теплоносителя не соответствует температурным графикам.

Отсутствие централизованного горячего водоснабжения.

Информация о предписании надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии отсутствует.

    - Водоснабжение

В поселке Иванищи имеется централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На существующее положение системой водоснабжения обеспечены имеющиеся двухэтажные и одноэтажные многоквартирные дома, часть усадебных домов, а также здания административного, общественного назначения.

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение поселка Иванищи осуществляется целиком за счет подземных вод. Централизованное водоснабжение п. Иванищи осуществляется посредством двух артезианских скважин: артскважина № 656 и артскважина № 14543.

Артскважины переданы в хозяйственное ведение МП «Коммунальщик» пос. Иванищи Гусь-Хрустального района Владимирской области.

Суммарный водоотбор из двух артскважин составляет - 733,97 м3/сут.

Принципиальная схема водоснабжения следующая: вода из артскважин  при помощи погружных насосов подается в водопроводную сеть поселка.

Рервуаров и водонапорных башен на территории поселка нет.

Артскважина № 656 расположена в центральной части поселка на территории  стекольного завода, год ввода в эксплуатацию — 1959.

Рядом с артскважиной № 656 расположена резервная артскважина б/н, которая находится в собственности стекольного завода.

Артскважина № 14543 расположена в северо-восточной части поселка на территории больничного городка, год ввода в эксплуатацию — 1966.

Услуги по водоснабжению оказывает МП «Коммунальщик» поселка Иванищи, (сельское поселение) осуществляющая подъем, транспортировку и реализацию воды потребителям.

Лицензия на водопользование недрами зарегистрировано 11.07.2012 г.  ВЛМ № 00243 ВЭ, выдано МП «Коммунальщик» сроком до 01.07.2017 г.

Источники водоснабжения

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие юрские, меловые и четвертичные отложения.

Юрские отложения перекрыты нижнемеловыми, а на ряде участков четвертичными отложениями. Мощность отложений составляет 20-30 м. Юрские отложения верхнего отдела представлены келловейским и оксфордским ярусами. Мощность келловейских отложений составляет в среднем 4-7 м. Келловейский ярус представлен толщей глин серых, плотных, известковистых, иногда мергелевидных, местами трещиноватых. Нередко наблюдаются прослои тёмно-серых мелкозернистых кварцевых глинистых песков, а также тонкие прослои мергелей. Оксфордские отложения  в основном размыты. Их мощность в среднем составляет значения 7-13 м. Оксфордский ярус представлен тёмно-серыми, серыми глинами. Юрские отложения имеют ограниченное распространение в крайней южной и восточной части рассматриваемой территории.

Меловая система представлена только нижним отделом. Распространены на всей территории поселения. Залегают они на размытой поверхности оксфордских отложений, перекрываются почти всюду четвертичными образованиями. Максимальная мощность отложений составляет 69 м. Меловая система представлена ярусами: готеривским - барремским и аптским. Отложения размыты, представлены алевритами, глинами, песками.

Четвертичные отложения распространены повсеместно. Среднечетвертичные  отложения представлены ледниковыми и водно-ледниковыми отложениями днепровского горизонта и водно-ледниковыми, аллювиально-флювиогляциальными отложениями московского горизонта. Ледниковые отложения получили развитие в междуречьях. Морена залегает на дочетвертичных отложениях. Мощность отложений достигает значений до 20 м. Представлены неоднородными суглинками, неравномерно опесчаненными, с включениями мелких валунов гранита, известняка, окатышами глин и алевролитов.

Водно-ледниковые отложения днепровского горизонта, вероятно покрывавшие почти всю территорию, в настоящее время развиты на участках, не заливавшихся талыми водами ледника, в центральной и северной части поселения. В современном рельефе эти участки образуют водоразделы. Отложения имеют мощность от 0,5 до 3,0-4,0 м. Представлены разнозернистыми, чаще мелкозернистыми песками. В нижней толщи в песках встречаются гравий и галька, иногда пески глинистые, местами переходят в супеси.

Водно-ледниковые отложения московского горизонта развиты северной и восточной части рассматриваемой территории, окаймляя водоразделы. Мощность отложений составляет  в среднем 3,0-5,0 м. Представлены тонко- и мелкозернистыми песками, с включением гальки и гравия, в верхней толщи отложений отмечаются прослои супесей, реже суглинков. Аллювиально-флювиогляциальные отложения слагают надпойменные террасы рек. Мощность отложений составляет от 0,5-2,0 до 5,0-6,5 м. Отложения представлены  слабоглинистыми песками.

Верхнечетвертичные отложения представлены осадками Валдайского надгоризонта, аллювием надпойменных террас рек и имеет ограниченное распространение.  Аллювиальные отложения сложены мелко- и тонкозернистыми слабоглинистыми песками с редкими прослоями серых иловатых суглинков, с примесью в нижней части  грубого песка и гравия. Мощность отложений составляет от 2,0-3,0 м до 5-6 м.

Верхнечетвертичные современные отложения представлены эоловыми отложениями, получили ограниченное развитие в южной части рассматриваемой территории, в пределах п. Иванищи. Эоловые отложения имеют мощность до 2,0-3,0 м. Представлены мелко- и тонкозернистыми пылеватыми песками. Современные отложения представлены аллювиальными и болотными отложениями.

Аллювиальные отложения слагают поймы и русла рек и имеют мощность от 2,0-3,0 м до 8,0-14,0 м. Русловой аллювий представлен глинистыми песками  с тонкими линзами суглинков. Поймы рек слагают супеси и легкие суглинки с линзами торфа и прослоями мелкозернистых песков. Болотные образования на территории сельского поселения получили развитие в северной части. Мощность торфа колеблется в пределах от 0,5-1,0 до 8 м.

На территории сельского поселения развитие получили следующие водоносные горизонты (комплексы):

- московско-днепровский аллювиально-флювиогляциальный водоносный горизонт;

- ассельско-клязьминский водоносный горизонт;

- касимовский водоносный горизонт;

- мячковско-подольский водоносный горизонт.

Водовмещающими породами всех четвертичных водоносных горизонтов являются главным образом разнозернистые глинистые пески с прослоями супесей, суглинков и глин. Мощность горизонтов варьирует от 0,5 до 30,0 м. Воды, как правило, безнапорные, глубина залегания колеблется от 0,1 до 9,5 м. Наиболее характерные удельные дебиты скважин и колодцев от 0,01 до 0,1, реже 0,3 л/с. Воды четвертичных отложений используются ограничено из-за подверженности загрязнению и малой водообильности пород. По химическому составу обычно пресные, преимущественно гидрокарбонатные.

Московско-днепровский аллювиально-флювиогляциальный водоносный горизонт развит на всей рассматриваемой территории. Водовмещающими породами служат мелкозернистые пески, суглинки, глины. Питание водоносного горизонта осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков. Удельные дебиты скважин составляют от 0,01 до 0,1, реже 0,3 л/сек. По химическому составу воды пресные. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения используются весьма ограничено из-за подверженности загрязнения и малой водообильности пород.

Ассельско-клязьминский водоносный горизонт распространен повсеместно. Водовмещающими породами являются трещиноватые кавернозные известняки и доломиты с прослоями доломитовой муки и мергелей. Горизонт повсеместно подстилают щёлковские водоупорные глины. Воды горизонта, как правило, напорные, на водоразделах рек слабонапорные или безнапорные. Водообильность горизонта весьма изменчива по площади. Удельные дебиты скважин в среднем составляют 1-10 л/с. Величина водопроводимости в среднем составляет 400-800 м²/сут. Химический состав воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, сульфатно-гидрокарбонатные.

Водоносный горизонт является основным источником водоснабжения. Его можно рекомендовать и для дальнейшей эксплуатации в целях расширения существующего водоснабжения.

Касимовский водоносный горизонт развит повсеместно, представлен в верхней части известняками и доломитами, нижняя часть – чередующимися известняками, доломитами, глинами и мергелями. Мощность водоносного горизонта составляет от 40 до 80 м. воды напорные. Водообильность горизонта изменяется по площади и различна для разных частей разреза. Наиболее водообильна верхняя часть горизонта. Дебиты скважин изменяются в пределах от 5,0 до 20,0 л/с. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, сульфатно-кальциево-натриевые. Питание горизонта идёт за счёт перетока воды из вышележащих горизонтов. Является одним из основных источников водоснабжения.

Мячковско-подольский водоносный горизонт распространён повсеместно. Он включает известняки и доломиты. Участками породы слабо загипсованы, кавернозны, местами с прослоями глин и мергелей. Мощность горизонта 75,0-100,0 м. по химическому составу гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Для эксплуатации данный водоносный горизонт малопригоден из-за глубокого залегания.

Качество воды скважин по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

По химическим показателям: отмечается превышение содержания цветности и железа. По всем другим исследуемым показателям вода скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого  и культурно-бытового назначения».

Контроль качества воды скважины осуществляется в соответствие с программой производственного контроля 1 раз в год по микробиологическим, физико-химическим, радиологическим показателям сторонними лабораториями по договорам.

Данные лабораторных исследований воды из артскважин, проведенные ИЛЦ ФФГУ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» в г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустальном районе в мае 2011 г. приведены в  таблице 2.1.5.

Показатели качества воды МО поселок Иванищи

Таблица 2.1.5

| № п/п | Показатели | Допустимые уровни по СанПиН 2.1.4.1074-01 | пос.Иванищи, ул. Центральная | Скв №14543 | пос. Иванищи, здание администрации | пос. Иванищи, ул. Школьная | пос. Иванищи, ул. Южная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Температура, град | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | Привкус, баллы | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Цветность,град | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 |
| 4 | Мутность, мг/дм3 | 2,6 | <1,0 | <1 | <1 | 0 | <1 |
| 5 | РН-ион | 6-9 | 8,32 | 8,57 | 8,06 | 8,06 | 8,31 |
| 6 | Окисляемость, мг/ дм3 | 5,0 | 4,91 | 2,9 | 4,36 | 3,01 | 5,07 |
| 7 | Аммиак /по азоту/, мг/дм3 | 2 | 0,91 | 0,96 | 0,86 | 0,54 | 1,07 |
| 8 | Нитраты, мг/ дм3 | 45 | - | - | - | - | - |
| 9 | Нитриты, мг/ дм3 | 3,0 | - | - | - | - | - |
| 10 | Общая жесткость, ммоль/ дм3 | 6,0 | - | - | - | - | - |
| 11 | Сухой остаток, мг/ дм3 | 1000 | - | - | - | - | - |
| 12 | Хлориды, мг/ дм3 | 350 | 1,55 | 2,9 | 2,06 | 1,55 | 1,55 |
| 13 | Сульфаты, мг/дм3 | 500 | - | - | - | - | - |
| 14 | Железо, мг/ дм3 | 0,3 | 0,69 | 0,14 | 0,71 | 0,17 | 1,64 |
| 15 | Медь, мг/ дм3 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 16 | Цинк, мг/ дм3 | 5,0 | - | - | - | - | - |
| 17 | Молибден, мг/ дм3 | 0,25 | - | - | - | - | - |
| 18 | Мышьяк, мг/ дм3 | 0,05 | - | - | - | - | - |
| 19 | Свинец, мг/ дм3 | 0,03 | - | - | - | - | - |
| 20 | Фтор, мг/ дм3 | 1,5 | - | - | - | - | - |
| 21 | Остаточный алюминий, мг/ дм3 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 22 | Щелочность, мг/ дм3 |  | - | - | - | - | - |
| 23 | Кальций, мг/ дм3 | 75-100 | - | - | - | - | - |
| 24 | Магний, мг/ дм3 | 50 | - | - | - | - | - |
| 25 | Марганец, мг/ дм3 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 26 | Кадмий, мг/ дм3 | 0,001 | - | - | - | - | - |
| 27 | Кремний, мг/ дм3 | 10,0 | - | - | - | - | - |

Зона санитарной охраны I пояса артскважины № 14543 выдержана в радиусе 30 метров, зона санитарной охраны I пояса скважины № 656 не выдержана — на расстоянии 20 метров к северу расположен производственный цех. ЗСО I пояса скважин ограждения не имеет. Источники загрязнения около артскважин отсутствуют.

Насосные станции первого подъема над артскважинами.

Артезианская скважина № 656,  расположена в пос. Иванищи в центральной части поселка на территории  стекольного завода, год бурения — 1959, глубина скважины — 102 м. Водоносный горизонт - верхнекаменноугольный. Кровля водоносного горизонта залегает на глубине от 17 до 28 м. Водовмещающие породы представлены известняком серым, трещеноватым. Вскрытая мощность водоносного горизонта составляет 82,0 - 85,0 м. Водоупорным перекрытием служит глина темно-серая, плотная, мощностью 10,0 — 23,0 м. Дебит скважины составляет 17 м3/ч при понижении 0,7-1,0 м.

Зона санитарной охраны I пояса не выдержана, ограждение отсутствует, ЗСО II и III поясов не разработаны.

Скважина расположена в наземном кирпичном павильоне, который требует реконструкции.

Установлен глубинный насос марки ЭЦВ8-25-100, производительностью 25 м3/ч, а также частотный преобразователь фирмы Hitachi J-200.

Имеется кран для отбора проб воды на химический анализ. Отверстие для замера уровней воды на артскважине отсутствует. Учет забора воды ведется по производительности и времени работы насоса. Артскважина работает в автоматическом режиме.

Рядом с существующей артскважиной № 656 расположена резервная артскважина  б/н,  которая находится в собственности стекольного завода.

Артезианская скважина № 14543, расположена в пос. Иванищи в северо-восточной части поселка на территории больничного городка, год бурения — 1966, глубина скважины — 110 м. Водоносный горизонт - верхнекаменноугольный. Кровля водоносного горизонта залегает на глубине от 17 до 28 м. Водовмещающие породы представлены известняком серым, трещеноватым. Вскрытая мощность водоносного горизонта составляет 82,0 - 85,0 м. Водоупорным перекрытием служит глина темно-серая, плотная, мощностью 10,0 — 23,0 м. Дебит скважины составляет 10,5 м3/ч при понижении 0,7-1,0 м.

Зона санитарной охраны I пояса выдержана в радиусе 30 метров, ограждение отсутствует, ЗСО II и III поясов не разработаны.

Скважина расположена в наземном кирпичном павильоне, который требует реконструкции.

Установлен глубинный насос марки ЭЦВ6-16-110, производительностью 16 м3/ч, а также частотный преобразователь фирмы Hitachi J-300.

Имеется кран для отбора проб воды на химический анализ. Отверстие для замера уровней воды на артскважине отсутствует. Учет забора воды ведется при помощи счетчика марки ВСКМ 90-50. Артскважина работает в автоматическом режиме.

Техническая характеристика насосных станций первого подъема над артскважинами приведены в табл.2.1.6 .

Артезианские скважины МО поселок Иванищи (существующее положение)

Таблица 2.1.6

| №№ скважины по схеме | Паспортный номер скважины | Местоположение (адрес) | Год ввода в эксплуатацию | Марка насоса | Насос | Эл. двигатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, N, кВт | Число оборотов n, об/мин |
| пос. Иванищи |
| 1 | 656 | центральная часть поселка, на территории стекольного завода | 1959 | ЭЦВ8-25-100 | 25 | 100 | 4 | 2900 |
| 2 | б/н | центральная часть поселка, на территории стекольного завода | 1959 | ЭЦВ8-25-100 | 25 | 100 | 4 | 2900 |
| 3 | 14543 | северо-восточная часть поселка на территории больничного городка | 1966 | ЭЦВ6-16-110 | 16 | 110 | 4 | 2900 |

Баланс производительности сооружений системы водоснабжения

и потребления воды

Объемные показатели по водоснабжению, тыс. м3/год приведены в таблице 2.1.7

Таблица 2.1.7

| № п/п | Показатели | Водопотребление, тыс.м3/год за 2013 г |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего | 267,9 |
| 2 | Расходы на собственные нужды | 0,25 |
| 3 | Подано воды в сеть | 267,9 |
| 4 | Реализовано воды, всего | 266,9 |
|  | в т.ч. - населению | 194,7 |
|  | - прочим потребителям | 72,2 |
|  | - бюджетной сфере | 2,8 |
| 5 | Потери в сетях при транспортировке | 1 |
|  | в % к поднятой воде | 0,4 |

Распределение водопотребления по категориям потребителей

Таблица 2.1.8

| № п/п | Потребители | Водопотребление, м3/сут, тыс.м3/год за 2013 г |
| --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут | тыс.м3/год |
| 1 | Население | 533,42 | 194,7 |
| 2 | Местная промышленность | 189,45 | 69,15 |
| 3 | Бюджетные организации | 7,67 | 2,8 |
| 4 | Собственные нужды | 0,68 | 0,25 |
| 5 | Потери в сети | 2,74 | 1,0 |
|  | Итого | 733,97 | 267,9 |

Анализ баланса водоснабжения в целом по МО поселок Иванищи выявил, что за 2013 год объем поднятой воды составил - 267,90 тыс. м3/год.

Реализация воды потребителям – 266,90 тыс. м3/год (99,6 % от подъема воды).

Основным потребителем услуги является население, на его долю приходится 194,70 тыс. м3/год или 72,7 % водопотребления.

Объем утечек и неучтенных расходов за 2013 год в среднем составил 1,0 тыс. м3/год или 0,4 % от подъема воды.

Анализ резервов и дефицит производственных мощностей системы водоснабжения приведен в таблице 2.1.9.

Таблица 2.1.9

| №№ п/п | Населенный пункт | Возможный (прогнозный водоотбор) м3/сут | Существующее водопотребление, м3/сут | Резерв мощности источника водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пос. Иванищи | 663,18 | 733,97 | 124,02 |

Качество поставляемого ресурса.

Параметры качества услуг водоснабжения определены в соответствии с требованиями, установленными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах».

Вода, подаваемая в сеть водопровода пос. Иванищи не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения по органолептическим показателям (высокий уровень цветности) и по содержанию железа.

В поселке Иванищи станции водоподготовки отсутствует, фильтр для обезжелезивания воды установлен в здании средней общеобразовательной школы и детском саду.

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

Основными проблемами источников водоснабжения  являются:

- отсутствие резервных артскважин;

- отсутствие станции водоподготовки;

- отсутствие приборов учета фактического отбора воды на насосных станциях первого подъема над артскважинами, расположенными на территории стекольного завода;

- низкая степень автоматизации и телемеханизации объектов и, соответственно, длительное время поиска и устранения повреждений;

- износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и нормативному электропотреблению водозаборов;

- отсутствие ограждения зон санитарной охраны первого пояса.

Основными проблемами по сетям водоснабжения  и сооружениям являются:

- высокий износ сетей водоснабжения;

- отсутствие закольцовки водопроводных сетей, недостаточное развитие сетей водопровода;

- вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии трубопроводов.

    - Водоотведение

В настоящее время в поселке Иванищи имеется централизованная канализационная сеть от незначительной части жилой застройки.

Бытовые сточные воды от двухэтажных жилых домов сетью самотечной канализации по улице Южная отводятся в септик ОАО ОСЗ «Эвис», расположенного на территории стекольного завода, туда поступают стоки и от предприятия. После септика стоки без обеззараживания сбрасываются в реку Вижница.

Основная часть населения, проживающее в жилых домах, не оборудованных водопроводом и канализацией, пользуются надворными уборными.

Сточные воды от средней образовательной школы, а также от больницы поступают в канализационную насосную станцию (КНС), расположенную рядом с территорией больничного городка (см. плановые материал). Сточные воды по напорному трубопроводу перекачиваются до колодца-гасителя напора и далее самотечной сетью до усреднителя, расположенного у здания канализационных очистных сооружений, а затем при помощи погружных насосов стоки перекачиваются на очистные сооружения канализации (ОСК заводского изготовления производительностью 15 м3/сутки). После ОСК очищенные сточные воды сбрасываются в водоотводящую канаву. Канализационная насосная станция оборудована двумя насосами (1 рабочий, 1 резервный) фирмы «Pedrollo». Очистные сооружения канализации расположены в 150 м от жилой застройки по ул. Зеленая на северо-запад от поселка в лесопосадке. Площадка ОСК по периметру имеет ограждение выполненное из металлических сетчатых панелей по металлическим столбам, размер площадки - 21х15 м.

Канализационные очистные сооружения

Очистные сооружения канализации в поселке отсутствуют, за исключением очистных сооружений для школы и больничного городка производительностью 15 м3/сутки.

Сети централизованной системы водоотведения и сооружения на ней

Сети канализации пос. Иванищи

Общая протяженность существующих сетей канализации поселка Иванищи составляет — 1,80 км, диаметр сети — Ø200 мм, материал труб – чугун. В настоящее время канализационные сети имеют износ 100 % и требуют перекладки. Общее количество сточных вод, поступающее в септик от двухэтажных жилых домов по улице Южной, составляет 24,33 м3/сут (8,88 тыс. м3/год).

Канализационные сети находятся на балансе и эксплуатируются МП «Коммунальщик» поселка Иванищи.

Самотечная и напорная канализационная сеть от школы и больничного городка МП «Коммунальщик» не обслуживается.

Канализационная насосная станция

Канализационные насосные станции в пос. Иванищи отсутствуют, за исключением КНС от школы и больничного городка, документация на КНС эксплуатирующей организацией не предоставлена.

Баланс производительности очистных сооружений

и притока сточных вод

Общее количество сточных вод, поступающее в септик ОАО ОСЗ «Эвис» от двухэтажных жилых домов по улице Южной и от предприятия, составляет 24,33 м3/сут (8,88 тыс. м3/год).

Отчетность по стокам поступающим на очистные сооружения канализации производительностью 15 м3/сут эксплуатирующей организацией не предоставлена.

Воздействие на окружающую среду

Отсутствие централизованной системы канализации села, использование в качестве накопителей стоков выгребных ям, имеющих недостаточную степень гидроизоляции, приводит к загрязнению почвы.

Принятая проектом схема канализации поселка и технология очистки сточных вод не ухудшает естественного состояния почвы, атмосферного воздуха и водных ресурсов.

Существующие технические и технологические проблемы в

централизованной системе водоотведения

Основными проблемами по сетям водоотведения и сооружениям на них в пос. Иванищи являются:

- износ трубопроводов, отводящих сточные воды;

- отсутствие централизованной системы водоотведения.

Основными проблемами по очистным сооружениям в пос. Иванищи являются:

- отсутствие очистных сооружений биологической очистки сточных вод (ОСКБ) отвечающих современным требованиям, предъявляемым к очистке сточных вод.

2.2  Краткий анализ состояния установки приборов учета и

энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со ст.13 Федерального закона от 23.11.09 № 261-ФЗ производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Общий уровень оснащенности муниципального образования «поселка Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района общедомовыми приборами учета холодной воды и тепловой энергии  на начало 2014 года составляет:

- холодная вода - 0 %;

- тепловая энергия - 0 %.

- ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Муниципальное образование поселок Иванищи находится в южной части Владимирской области, на севере граничит с Судогодским районом Владимирской области, на западе - с МО «Поселок Уршельский» Гусь-Хрустального района и Судогодским районом Владимирской области, на юге — с МО «Поселок Анопино» и МО «Поселок Уршельский» Гусь-Хрустального района Владимирской области, и на востоке – с МО «Поселок Красное Эхо» и МО «Поселок Анопино» Гусь-Хрустального района Владимирской области.

На территории сельского поселения расположены 1 поселок и 10 деревень.

Площадь МО поселок Иванищи – 16343,3 га. Численность населения на 01.07.2014 г.- 2258 человека.

Решением совета народных депутатов и постановлениями администрации муниципального образования «Поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области от 16.11.2012г. №66 утвержден Генеральный план «Поселок Иванищи», а также разработаны схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и целевые программы развития.

Численность населения

На 01.07.2014 численность населения МО поселок Иванищи (сельское поселение) составила 2258 чел. За период с начала 90-х годов численность населения значительно снизилась — на 24,3% (в 1989 году численность населения сельского поселения составляла 2983 чел., к 2014 году снизилась и составила 2258 чел.).

Динамика численности населения МО поселок Иванищи (сельское поселение), чел.

Таблица 3.1

| 1989 год | 2002 год | 2007 год | 2009 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2983 | 2736 | 2682 | 2714 | 2258 |

Демографическая ситуация характеризуется отрицательным естественным приростом населения.

Возрастная структура населения МО «Поселок Иванищи» (сельское поселение)

Таблица 3.2

| № пп | Населенный пункт | Младше трудоспособного возраста | Трудоспособного возраста | Старше трудоспособного возраста | Всего, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-6 лет | 6-17 лет | Всего, чел. / % | Женщины 17-55 лет, мужчины 17-60 лет, чел. / % | Женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, чел. / % |  |
| 1 | Поселок Иванищи | 125 | 312 | 437 / 20,0 | 1299 / 59,3 | 454 / 20,7 | 2190 |
| 2 | Деревня Андреевская | - | - | - / 0 | 4 / 57,1 | 3 / 42,9 | 7 |
| 3 | Поселок Гаврино | 6 | 5 | 11 / 19,0 | 9 / 15,5 | 38 / 65,5 | 58 |
| 4 | Деревня Митенино | - | - | - / 0 | - / 0 | 4 / 100,0 | 4 |
| 5 | Деревня Неклюдово | 10 | 25 | 35 / 16,7 | 43 / 20,5 | 132 / 62,8 | 210 |
| 6 | Поселок Неклюдово | 10 | 13 | 23 / 12,7 | 54 / 29,8 | 104 / 57,5 | 181 |
| 7 | Деревня Николополье | - | - | - / 0 | - / 0 | - / 0 | - |
| 8 | Деревня Осташево | - | - | - / 0 | - / 0 | - / 0 | - |
| 9 | Деревня Пшеницыно | - | - | - / 0 | 7 / 35,0 | 13 / 65,0 | 20 |
| 10 | Деревня Степаново | - | - | - / 0 | - / 0 | - / 0 | - |
| 11 | Деревня Потаповская | - | - | - / 0 | - / 0 | 12 / 100,0 | 12 |
|  | Итого, чел. | 151 | 355 | 506 | 1416 | 762 | 2684 |
|  | % | 5,6 | 13,2 | 18,8 | 52,8 | 28,4 | 100 |

Численность трудовых ресурсов составляет 1180 человек. Численность лиц в трудоспособном возрасте, не занятых трудовой деятельностью и учебой – 130 человек. Среднесписочная численность работников организаций – 560 человек (из них в материальном производстве – 280 чел., в непроизводственной сфере – 280 чел.). В организациях муниципальной формы собственности занято 130 человек.

Естественная убыль населения является проекцией общероссийской ситуации и объясняется значительным сокращением рождаемости и одновременным ростом смертности в России. Сокращение рождаемости объясняется прежде всего экономическим спадом 90-х годов. В 2000-е годы благодаря стабильной экономической ситуации, а в 2006-2008 годах – еще и за сче активной демографической политики государства, уровень рождаемости начал постепенно расти, но по-прежнему значительно уступает уровню конца 80-х годов, также сказывается изменение благоприятной половозрастной структуры.

Незначительному снижению численности населения способствовала относительно благоприятная миграционная ситуация в 1995, 2000 и 2007 годах - количество прибывших превышало количество убывших, в 1990 наблюдался незначительный отток.

Прогноз перспективной численности населения базируется на:

- существующей демографической ситуации с учетом сложившихся и прогнозируемых тенденций в области рождаемости, смертности и миграционных потоков;

- динамике освоения территориальных ресурсов – площадок нового строительства и планируемых объемов жилищного строительства;

- гипотезе размещения объектов производственного комплекса, что предполагает создание новых рабочих мест, которые могут повлиять на динамику миграционного движения населения.

Таблица 3.3

| № пп | Перечень сельских населенных пунктов | Исходный год | 2015 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Деревня Андреевская | 7 | 7 | 0 |
| 2 | Поселок Гаврино | 65 | 65 | 70 |
| 3 | Поселок Иванищи | 2154 | 2160 | 2250 |
| 4 | Деревня Митенино | 4 | 4 | 0 |
| 5 | Деревня Неклюдово | 216 | 216 | 250 |
| 6 | Поселок Неклюдово | 234 | 234 | 250 |
| 7 | Деревня Николополье | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Деревня Осташево | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Деревня Потаповская | 17 | 17 | 10 |
| 10 | Деревня Пшеницыно | 14 | 14 | 10 |
| 11 | Деревня Степаново | 2 | 2 | 0 |
|  | Всего | 2714 | 2720 | 2840 |

Жилищная обеспеченность

Общая площадь жилищного фонда составляет 68,92 тыс. м2. Жилищная обеспеченность – 25,5 м2 на 1 жителя.

Краткая характеристика жилищного фонда МО «Поселок Иванищи» (сельское поселение) приведена ниже.

Таблица 3.3

| № пп | Тип жилой застройки | Количество домов, ед. | Общая площадь, тыс. м2 | Форма собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | каменные | деревянные | прочие | всего | каменные | деревянные | прочие | всего | муниципальная | частная |
| 1 | п. Иванищи |  |  |  |  |  |  |  | 40,6 |  |  |
| 1.1 | Многоквартирная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 этажные | 8 |  | 3 | 11 | 4,8 |  | 0,4 | 5,2 | 0,3 | 4,9 |
|  | 1 этажные |  | 223 |  | 223 |  | 23,4 |  | 23,4 | 0,9 | 22,5 |
| 1.2 | Усадебная | 1 | 238 |  | 239 | 0,8 | 11,2 |  | 12,0 |  | 12,0 |
| 2 | д. Неклюдово |  |  |  |  |  |  |  | 7,63 |  |  |
| 2.1 | Многоквартирная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 этажные | 1 |  |  | 1 | 0,13 |  |  | 0,13 |  | 0,13 |
|  | 1 этажные |  | 26 | 3 | 29 |  | 3,6 | 0,5 | 4,1 | 0,2 | 3,9 |
| 2.2 | Усадебная |  | 62 |  | 62 |  | 3,4 |  | 3,4 |  | 3,4 |
| 3 | д. Митенино |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |
|  | Усадебная |  | 11 |  | 11 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |
| 4 | д. Пшеницыно |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |
|  | Многоквартирная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 этажные |  | 1 |  | 1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |
|  | Усадебная |  | 25 |  | 25 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |
| 5 | д. Потаповская |  |  |  |  |  |  |  | 3,7 |  |  |
|  | Усадебная |  | 53 |  | 53 |  | 3,7 |  | 3,7 |  | 3,7 |
| 6 | д. Андреевская |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |
|  | Многоквартирная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 этажные |  | 2 |  | 2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |
|  | Усадебная |  | 19 |  | 19 |  | 1,8 |  | 1,8 |  | 1,8 |
| 7 | д. Осташево |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |
|  | Многоквартирная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 этажные |  | 2 |  | 2 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |
|  | Усадебная |  | 9 |  | 9 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |
| 8 | д. Степаново |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |
|  | Многоквартирная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 этажные |  | 3 |  | 3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |
|  | Усадебная |  | 20 |  | 20 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |
| 9 | д. Душенькино |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
|  | Усадебная |  | 2 |  | 2 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| 10 | п. Гаврино |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |
|  | Многоквартирная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 этажные |  | 6 |  | 6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |
|  | Усадебная |  | 39 |  | 39 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |
| 11 | п. Неклюдово |  |  |  |  |  |  |  | 8,29 |  |  |
|  | Многоквартирная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 этажные | 1 |  |  | 1 | 0,79 |  |  | 0,79 |  | 0,79 |
|  | 1 этажные |  | 20 |  | 20 |  | 2,5 |  | 2,5 | 0,3 | 2,2 |
|  | Усадебная |  | 91 |  | 91 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |
| 12 | д. Николополье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоквартирная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 этажные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усадебная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МО |  |  |  |  |  |  |  | 68,92 |  |  |

Многоквартирная застройка представлена домами высотой до 2 этажей, находящихся в муниципальной и частной собственности. Общая площадь многоквартирной застройки составляет 37,4 тыс. м2 (54 % от всей площади жилищного фонда).

Площадь жилищного фонда в усадебной застройке составляет порядка 31,5 тыс. м2 (46 % от всей площади жилищного фонда).

За период 2000-2009 гг. в МО «Поселок Иванищи» введено 1867,2 м2 жилья (25 единиц). Ежегодный ввод жилья составляет в среднем 0,12 м2 на 1 жителя в год.  Около половины введенного за 2000-2009 гг. жилья построено в п. Иванищи.

Количество человек, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 01.01.2010 г. составляет 36 человек (35 чел. в п. Иванищи и 1 чел. в д. Неклюдово).

Производственная деятельность

Краткая характеристика крупных и средних предприятий МО «Поселок Иванищи» (сельское поселение) приведена ниже.

Таблица 3.4

| № пп | Наименование предприятия, местоположение | Числ-ть занятых, человек | Форма собственности | Объем продукции, млн. руб. на 01.01.2009 г. | Стоимость ОПФ, млн. руб. | Основные виды выпускаемой продукции | Территория, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО ОСЗ «Эвис», п. Иванищи, ул. Первомайская, д. 1 | 150 | частная | н/д | н/д | сортовая посуда | 3,8 |
| 2 | ООО «Неклюдовский лесозавод», д. Неклюдово, ул. Лесозаводская, д. 1а | н/д | частная | н/д | н/д | пиломатериалы | 1,45 |
| 3 | МП «Коммунальщик», п. Иванищи, ул. Первомайская, д. 3 | 13 | муницип. | 3,4 | 2,6 | коммунальные услуги | 0,21 |
| 4 | ИП Смирнов | 10 | частная | 1,2 | 0,7 | пиломатериалы | 0,25 |
|  | Всего, округленно |  |  |  |  |  | 5,7 |

Общая площадь территорий, занятых промышленными предприятиями, составляет 5,7 га.

Развитие экономической базы

Основными целями развития экономики сельского поселения на перспективу являются:

- создание условий для дальнейшего развития поселения, как многопрофильного с сохранением рентабельных производств и созданием новых рабочих мест;

- стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности;

- реформирование производства, выпуск конкурентоспособной продукции, развитие стратегически важных для сельского поселения отраслей;

- стимулирование развития отраслей непроизводственной сферы;

- всемерное содействие развитию любых видов малого и среднего предпринимательства.

Производственная сфера поселения включает промышленные предприятия и коммунально-складское хозяйство.

Генеральным планом выявлены перспективные зоны под размещение объектов хозяйственной деятельности на территории поселения:

- к востоку от п. Иванищи – 3,4 га (земли лесного фонда, бывший н.п. Лещиха) для создания кирпичного завода;

- д. Осташево – 6,7 га (земли населенных пунктов) для создания сельскохозяйственного предприятия, эко-фермы, пункта приема и переработки грибов, ягод, создания пилорамы;

- д. Андреевская – 4,9 га (земли населенных пунктов, территория бывшей молочной фермы) для создания сельскохозяйственного предприятия, пункта приема и переработки грибов, ягод, создания пилорамы, деревообрабатывающего производства;

- д. Пшеницыно – 7,4 га (земли населенных пунктов, территория бывшей молочной фермы) для создания сельскохозяйственного предприятия, пункта приема и переработки грибов, ягод, создания пилорамы, деревообрабатывающего производства.

Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт сельского поселения представлен автомобильным и железнодорожным транспортом. Муниципальное образование связано железнодорожной линией и автодорожной сетью с соседними регионами.

По территории сельского поселения проходит железнодорожная ветка Владимир – Тума, которая обеспечивает связи сельского поселения с сетью железных дорог страны.

Сеть автомобильных дорог, в которую входят автомобильные дороги местного значения района, связывающие сельское поселение с городами Владимирской области.

МО «Поселок Иванищи» (сельское поселение) располагается на расстоянии примерно 45 км от г. Гусь-Хрустальный (районного центра Гусь-Хрустального района) и на расстоянии примерно 55 км от г. Владимир.

Для дальнейшего устойчивого развития необходимо совершенствование и развитие транспортных связей.

### Железнодорожный транспорт

Основным направлением железнодорожной сети на территории поселения является железная дорога Владимир – Тумская. Железная дорога находится в ведомстве Горьковской железной дороги – филиал ОАО «РЖД».

Железнодорожная ветка Владимир – Тумская однопутная и не электрифицирована. Связывает два региона: Владимирскую и Рязанскую область. На этой ветки в пределах сельского поселения располагается одна железнодорожная станция Неклюдово. Здание вокзала станции заброшено и не используется.

Пассажирские перевозки осуществляются каждый день поездами из Владимира.

Размеры пассажирского движения на железной дороге 3 пары поездов в сутки.

Протяженность всех железнодорожных путей на территории сельского поселения составляет 9,3 км.

На сегодняшний день в пределах сельского поселения имеются следующие переезды в одном уровне: охраняемый переезд на пересечении а/д «Владимир – Тума» – Иванищи» и железнодорожной ветки Владимир – Тумская.

### Автомобильные дороги

Каркас транспортной сети сельского поселения формируется автомобильными дорогами местного значения Гусь-Хрустального района, представленный в таблице 3.5.

Таблица 3.5

| № п/п | Наименование дорог | Техническая категория | Протяженность автодорог, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая | с твердым покрытием | с грунтовым покрытием |
| Местного значения района |
| 1. | «Владимир – Тума» – Иванищи | IV | 18,5 | 18,5 | – |
| 2. | Неклюдово – Пшеницыно | IV | 3,6 | 3,6 | – |
| 3. | Подъезд к Потаповской | IV | 1,0 | 1,0 | – |
| 4. | Неклюдово – Андреевская | – | 6,0 | – | 6,0 |
| Итого: |  | 29,1 | 23,1 | 6,0 |

Содержанием и новым строительством автомобильных дорог местного значения района занимается администрация Гусь-Хрустального района.

В сельском поселении располагается 11 населенных пунктов, и большая часть населенных пунктов привязана к сети автомобильных дорог Гусь-Хрустального района Владимирской области.

##### Транспортно-инвестиционный потенциал

Размещение МО «Поселок Иванищи» (сельское поселение) на автомобильной дороге местного значения рассматривается проектом, как один из ресурсных потенциалов.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения – 29,1 км, в том числе с твердым покрытием – 23,1 км (80%).

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием по поселению составляет 162 км на 1000 кв. км территории.

Высокая плотность асфальтированных дорог создает благоприятные условия для развития объектов придорожного сервиса.

Объектами дорожного сервиса являются здания, строения, сооружения, иные объекты, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути следования (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического обслуживания подобные объекты, а также необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств).

Согласно ст.25–26 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности» для автомобильных дорог устанавливаются придорожные полосы. В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере: 50 метров – для автомобильных дорог III и IV категорий.

### Улично-дорожная сеть сельского поселения

На территории сельского поселения располагаются 11 населенных пунктов: д. Андреевская, п. Гаврино, п. Иванищи, д. Митенино, д. Неклюдово, п. Неклюдово, д. Николополье, д. Осташево, д. Потаповская, д. Пшеницыно, д. Степаново.

Главным населенным пунктом сельского поселения является п. Иванищи. Улично-дорожная сеть п. Иванищи имеет, в основном, прямоугольную транспортно-планировочную структуру. Во всех частях поселка преобладает одноэтажная индивидуальная застройка.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения на территории п. Иванищи (данные на 01.01.2010 г. в таблице 3.6)

Таблица 3.6

| № п/п | Наименование населенного пункта | Протяженность улиц и дорог, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | Общая протяженность | С твердым покрытием | Грунтовое покрытие |
|  | ул. Первомайская | 720 | 670 | 50 |
|  | ул. Южная | 600 | 600 | – |
|  | ул. Фрунзе | 310 | 160 | 150 |
|  | ул. Советская | 690 | 690 | – |
|  | ул. 50 лет Октября | 340 | 190 | 150 |
|  | ул. Центральная | 650 | 600 | 50 |
|  | ул. Молодежная | 410 | 410 | – |
|  | ул. Мира | 410 | 410 | – |
|  | ул. Юбилейная | 310 | – | 310 |
|  | ул. Спортивная | 600 | 500 | 100 |
|  | ул. Лесная | 540 | 450 | 90 |
|  | ул. Лесная-2 | 910 | – | 910 |
|  | ул. Серебряные Горки | 910 | – | 910 |
|  | ул. Северная | 160 | – | 160 |
|  | ул. Северная-2 | 160 | – | 160 |
|  | ул. Садовая | 350 | – | 350 |
|  | ул. Пионерская | 370 | 370 | – |
|  | ул. Красный Октябрь | 720 | 570 | 150 |
|  | ул. Школьная | 790 | 340 | 450 |
|  | ул. 40 лет Победы | 110 | – | 110 |
|  | ул. Комсомольская | 340 | – | 340 |
|  | ул. Зеленая | 450 | – | 450 |
| Итого: | 10850 | 5960 | 4890 |

Общая протяженность улиц и дорог п. Иванищи – 10,85 км, из них:

- с твердым покрытием (асфальтобетон) – 5,96 км,

- с грунтовым покрытием – 4,89 км.

Дороги и улицы на территории п. Иванищи, имеющие твердое покрытие, находятся в удовлетворительном состоянии.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения на территории населенных пунктов приведены в таблице 3.7

Таблица 3.7

| № п/п | Наименование населенного пункта | Протяженность улиц и дорог, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | Общая протяженность | С твердым покрытием | Грунтовое покрытие |
|  | д. Неклюдово | 7650 | 2750 | 4900 |
|  | п. Гаврино | 500 | 500 | – |
|  | д. Андреевская | 400 | – | 400 |
|  | д. Степаново | 800 | – | 800 |
|  | д. Осташево | 700 | – | 700 |
|  | д. Николополье | 200 | – | 200 |
|  | д. Митенино | 400 | – | 400 |
|  | д. Пшеницыно | 700 | 700 | – |
|  | д. Потаповская | 1300 | – | 1300 |
| Итого | 12650 | 3950 | 8700 |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов поселения, в основном, имеет грунтовое покрытие и находится в неудовлетворительном состоянии.

На территории сельского поселения находятся два искусственных сооружения:

- мост через реку Вижница в створе автомобильной дороги ул. Спортивная. Материал конструкции – металл.

- мост через реку Винчур в створе автомобильной дороги «Владимир – Тума» – Иванищи. Материал конструкции – металл.

Основными проблемами существующих улично-дорожных сетей населенных пунктов поселения являются:

- автомобильные дороги на территории п. Иванищи имеющие грунтовое покрытие находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют срочной реконструкции.

- некоторые населенные пункты поселения, такие как д. Неклюдово, д. Потаповская, имеют не удовлетворительное состояние улично-дорожной сети и требуют срочного ремонта или даже строительство новой улично-дорожной сети;

- техническое состояние улиц и дорог с твердым покрытием населенных пунктов не соответствует современным требованиям.

### Пассажирский транспорт

На территории сельского поселения пассажирский транспорт представлен автобусом. Пассажирскими перевозками на территории сельского поселения занимается» ОАО «Гусь-Хрустальное ПАТП».

Автобусные перевозки осуществляются через автостанцию расположенную в г. Гусь-Хрустальный. На территории сельского поселения располагаются только автобусные остановки.

По территории сельского поселения проходит автобусный маршрут Гусь-Хрустальный – Красное Эхо – Иванищи, протяженностью – 111 км.

Основная  проблема по автобусному сообщению на территории сельского поселения: не все населенные пункты поселения имеют регулированного автобусного сообщения. Только населенные пункты, расположенные на автомобильной дороге «Владимир – Тума» – Иванищи, имеют автобусное сообщение.

Трудовые ресурсы и структура занятости

Необходимо широкомасштабное развитие структурных характеристик занятости населения и, в первую очередь, включение в них, как традиционных направлений деятельности — торговля, здравоохранение, образование, так и новых нетрадиционных, но более вероятных, таких как финансы, кредитование и страхование, предпринимательская деятельность, малый и средний бизнес и т.д.

Основные задачи в регулировании структуры занятости:

- закрепление молодого трудового потенциала в сельской местности;

- улучшение жилищных условий при активном введении ипотечного кредитования молодой семьи с погашением процентов по кредитам за счет бюджетных средств для работающих в сельском хозяйстве;

- улучшение бытовых условий;

- развитие полноценной сферы культурно-бытового обслуживания на селе;

- увеличение заработной платы, доплаты за качество и эффективность, премии за лучшие результаты;

- участие в дивидендах, процентах на капитал, акциях, участие в прибылях, в накоплении капитала;

- развитие частного сектора во всех сферах занятости путем предоставления субсидий и введения льготного налогообложения на период становления частных хозяйств, что позволит увеличить число рабочих мест.

3.1 Количественное определение перспективных показателей развития

муниципального образования

Теплоснабжение

Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов, объемы потребления тепловой мощности и приросты теплопотребления по расчетным элементам поселка Иванищи, как в существующем положении, так и в перспективе с выделением первой очереди и к расчетному сроку приведены в нижеследующей таблице 3.8.

Таблица 3.8

| № п/п | Наименование | Существующее положение 2012 год | Первая очередь 2015 г. | Расчетный срок 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь строительных фондов, (м2) в том числе | 5831,1 | 5831,1 | 5831,1 |
|  | - жилищный фонд | 5831,1 | 5831,1 | 5831,1 |
| 2 | Объем потребления тепловой энергии, (ккал/ч) в том числе | 685300 | 685300 | 685300 |
|  | - жилищный фонд* | 685300 | 685300 | 685300 |

Потребители тепла располагаются компактно и находятся в непосредственной близости от источника тепла.

Перспективные балансы тепловой мощности централизованного источника тепла приведены ниже в таблице 3.9.

Таблица 3.9

| № п/п | Наименование | На первую очередь до 2015 г | На расчетный срок до 2027г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,84(0,73) | 0,84(0,73) |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт (Гкал/ч) с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,8(0,7) | 0,8(0,7) |
| 3 | Резерв тепловой мощности, МВт (Гкал/ч) | 0,04(0,03) | 0,04(0,03) |

Перспективные балансы расхода теплоносителя, производительности водоподготовительных установок приведены в нижеследующих таблице 3.10

Таблица 3.10

| № п/п | Наименование | Первая очередь 2015г. | Расчетный срок 2027г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 27,3 | 27,3 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,153 | 0,153 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 783,2 | 783,2 |

Исходя из отсутствия данных об объеме воды в системе теплоснабжения, объем теплоносителя принят из расчета 30 м3 на 1 МВт тепловой мощности потребления, расход воды на подпитку 0,75% от объема воды в системе.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Котельная подлежит реконструкции, в связи с необходимостью увеличения мощности оборудования.

На первую очередь предусматривается замена 1 котла ACV Compact CA-300 на котел ACV Compact CA-400. Мощность котельной при этом составит 0,74 Гкал/ч, что соответствует требуемой мощности.

На расчетный срок предусматривается замена второго котла ACV Compact CA-300 на котел ACV Compact CA-400. Мощность котельной при этом составит 0,88 Гкал/ч.

В исключительных случаях в соответствии с п. 15 ст. 14 Федерального закона РФ от27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» при ненадлежащем теплоснабжении многоквартирного дома, возможен переход на индивидуальные квартирные источники теплоснабжения, перечень которых определяется в пункте 44 Правил подключения к системам  теплоснабжения утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.04.2012 №307.

Водоснабжение

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды приведены в таблице 3.11

Таблица 3.11

| Наименование населенного пункта | Расчетный расход воды, м3/сут |
| --- | --- |
|  | Первая очередь строительства (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
|  | средний суточный | максимальный суточный | средний суточный | максимальный суточный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| пос. Иванищи | 585,54 | 644,44 | 604,75 | 663,18 |

Водоотведение

Данные по водоотведению п. Иванищи на существующее положение и на период до 2030 года приведены в таблице 3.12

| Наименование населенного пункта | Существующее водоотведение | I очередь строительства, (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | тыс. м3/год | м3/сут | тыс. м3/год | м3/сут | тыс. м3/год |
| пос. Иванищи | 24,33 | 8,88 | 573,99 | 209,5 | 593,28 | 216,55 |

#### 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ

#### ИНФРАСТРУКТУРЫ

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденным Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования   «Поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2030 году.

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

- обеспечение энергосбережения.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. К ключевым из них относятся:

4.1 Теплоснабжение:

- надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2020 г. – 0,0 ед/км, 2030 г – 0,0 ед./км;

- уровень потерь: 2020 г. – 2%,  2030 г – 0%;

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2020 г. – 30%, 2030 г. – 0%;

- обеспеченность потребителей приборами учета: 2020 г. – 67%, 2030 г. – 100%.

Оптимизация технической структуры:

- заблаговременно развивать систему теплоснабжения в соответствии с прогнозируемыми масштабами реконструкций и строительства;

- обеспечить достаточные, но не избыточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки для подключения новых абонентов и выполнения требований по параметрам надежности и эффективности услуг теплоснабжения;

- обеспечить соответствие мощности устанавливаемых котельных подключаемым нагрузкам.

Параметры надежности:

- обеспечить показатели надежности тепловых сетей не ниже требований, установленных в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Параметры энергетической эффективности:

- повысить эффективность системы теплоснабжения (без учета потерь на источниках теплоснабжения) до 90%;

- обеспечить снижение потерь тепла от небаланса спроса и предложения до минимума за счет внедрения средств автоматизации и систем регулирования.

Параметры качества обслуживания:

- предоставлять услуги теплового комфорта с максимальной ориентацией на индивидуальные пожелания потребителей;

- организовать постоянный приборный мониторинг уровня комфорта у потребителей и обеспечить систематическую коррекцию оплаты услуг комфорта в зависимости от качества услуги;

- устанавливать термостатические вентили желающим для обеспечения индивидуальных параметров комфорта;

- организовать взаимодействие с поставщиками, позволяющее контролировать соблюдение параметров поставляемого теплоносителя.

Параметры экономической эффективности:

- повысить производительность труда в 1,5 раза за счет применения новых технологий, мер по сокращению аварийных и плановых ремонтов;

- привлечь долгосрочные внебюджетные инвестиции в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

- обеспечить собираемость платежей за услуги теплоснабжения на уровне не менее 95%;

- обеспечить стабильность финансовых отношений с поставщиками тепловой энергии, чтобы ликвидировать угрозу отключения платежеспособных абонентов или снижения для них параметров теплового комфорта;

- обеспечить возмещение капитальных затрат на модернизацию системы теплоснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в реальном выражении в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности.

4.2 Водоснабжение:

- надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2020 г. – 0,3 ед./км; 2030 г. – 0,1 ед./км;

- износ системы водоснабжения: 2014 г. – 90%; 2030 г. – 10%.

- уровень потерь воды: 2014 г. – 10%; 2030 г. – 2%.

- обеспеченность потребителей приборами учета: 2014 г. – 0%; 2030 г. – 100%.

Оптимизация технической структуры:

- обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоснабжения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

- формировать стратегию развития и модернизации системы водоснабжения, исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности;

- способствовать процессу оснащения потребителей приборами учета.

Параметры ресурсоэффективности:

- обеспечить снижение потерь воды;

- организовать постоянный приборный мониторинг утечек;

- снизить удельные расходы на электроэнергию в 2 раза;

- обеспечить все желающие домохозяйства возможностью установки квартирных приборов учета, организация их поверки и обслуживания;

- организовать установку водосберегающей арматуры;

- предложить домохозяйствам, получающим воду без приборов учета, договора об обеспечении услугами комфортного водоснабжения, включающего систему скидок за установку водосберегающего оборудования;

- снизить средний объем потребления воды на одного проживающего в сутки на 15%.

Параметры надежности и качества обслуживания:

- обеспечить бесперебойное снабжение абонентов услугами водоснабжения;

- снизить повреждаемость водопроводных сетей в 3 раза;

- снизить показатель затопления квартир из-за неисправности водопровода;

- снизить количество жалоб по услугам водоснабжения до 10 на 100 чел. в год;

- обеспечить подключение новых абонентов к системе водоснабжения в течение не более 6 недель;

- осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;

- снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

- безусловно соблюдать нормативные требования по параметрам качества воды и требования по охране окружающей среды;

- для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать постоянный приборный мониторинг качества услуг водоснабжения.

- корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.

Параметры экономической эффективности:

- повысить реализацию воды на одного занятого не менее чем в два раза за счет роста производительности труда;

- обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;

- обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

- возмещать капитальные затраты в модернизацию системы водоснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- обеспечить собираемость платежей за услуги водоснабжения на уровне не менее 95%.

4.3 Водоотведение:

- надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:   2014 г. – 1 ед./км; 2030 г. – 0,1 ед./км.

- износ системы водоотведения:   2014 г. – 70%; 2030 г. – 20%.

Оптимизация технической структуры:

- обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоотведения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

- формировать стратегию развития и модернизации системы водоотведения, исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности.

Параметры надежности и качества обслуживания:

- снизить показатель отказов в сетях канализации;

- снизить количество жалоб по услугам канализации до 3 на 1000 чел. в год;

- обеспечить подключение новых абонентов к системе канализации в течение не более 6 недель;

- осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;

- снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

- для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать постоянный приборный мониторинг качества услуг водоотведения.

- корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.

Параметры экономической эффективности:

- обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;

- обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной программе задач;

- возмещать капитальные затраты в модернизацию системы канализации в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности.

Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района

| № п.п. | Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2025 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |
| 1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0,4 | 0,38 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей | час/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.4. | Уровень потерь | % | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 1.5. | Износ системы коммунальной инфраструктуры | % | 70 | 50 | 40 | 35 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
| 1.6. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 70 | 50 | 40 | 35 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
| 2 | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |
| 2.1. | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 |
| 2.2. | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 3 | Показатели качества предоставляемых услуг |
| 3.1. | Соответствие качества воды установленным требованиям | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доступность услуги для потребителей |
| 4.1. | Удельное водопотребление | м3/чел | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,25 | 0,25 | 0,3 |
| 4.2. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |
| 1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 1 | 0,85 | 0,6 | 0,45 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.4. | Износ систем коммунальной инфраструктуры | % | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 30 | 20 |
| 1.5. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 30 | 20 | 10 |
| 2 | Показатели качества поставляемых услуг |
| 2.1. | Соответствие качества сточных вод установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |
| 3.1. | Уровень загрузки производственных мощностей: канализационных насосных станций | % | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 90 | 100 |
| 3.2. | Уровень загрузки производственных мощностей: канализационных очистных сооружений | % | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 |
| 4 | Доступность услуги для потребителей |
| 4.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2. | Удельное водоотведение | м3/ чел. | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,25 | 0,25 | 0,3 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |
| 1.1. | Аварийность системы | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | 1 | 0,85 | 0,75 | 0,65 | 0,55 | 0,35 | 0,25 | 0,1 | 0 |
| 1.3. | Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.4. | Уровень потерь | % | 2 | 1,8 | 1,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0 | 0 |
| 1.5. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 30 | 10 | 0 |
| 1.6. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене* | км | 1,9 | 1,71 | 1,52 | 1,33 | 1,14 | 0,95 | 0,57 | 0,19 | 0 |
| 2 | Доступность услуги для потребителей |
| 2.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | Ггал/чел | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

  - ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Основные мероприятия инвестиционных проектов, обеспечивающие достижение целевых показателей, и финансирование по ним представлено в таблице 5.1.

Мероприятия инвестиционных проектов в сфере коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района

Таблица 5.1

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Нормативно-правовой акт (программа) | Источник | Срок реализации | Сумма, тыс.руб (в ценах на 1 кв. 2014 г) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 г | 2030 г |
| 1 | Теплоснабжение |
|  | Модернизация, реконструкция и строительство новых объектов теплоснабжения | 1. Реконструкция котельной МП «Коммунальщик» 2. Тепловые сети | Средства федерального, областного, местного бюджета, и внебюджетные средства | 2020-2030 2030 | 1412,24 - | 3176,24 41186,55 |
|  |  | Всего |  |  | 1412,24 | 44362,86 |
| 2 | Водоснабжение |
|  | Модернизация, реконструкция и строительство новых объектов системы водоснабжения | 1. Площадка существующих водозаборных сооружений | Средства федерального, областного, местного бюджета, и внебюджетные средства | 2020 | 2319,92 | - |
|  |  | 2. Площадка водопроводных сооружений (территория больничного городка) |  | 2020 | 34862,9 | - |
|  |  | 3. Водоводы от площадки водопроводных сооружений до водопроводных сетей поселка |  | 2020-2030 | 719,8155 | - |
|  |  | 4. Сети водопровода |  | 2020 | 22437,99 | 17100,59 |
|  |  | Всего |  |  | 6340,62 | 17100,59 |
| 3 | Водоотведение |
|  | Модернизация, реконструкция и строительство новых объектов системы водоотведения | 1.Площадка очистных сооружений канализации | Средства федерального, областного, местного бюджета, и внебюджетные средства | 2020-2030 | 88328,81 | - |
|  |  | 2. Площадка канализационной насосной станции №1 |  | 2020 | 645,46 | 1870,98 |
|  |  | 3. Напорные канализационные сети |  | 2020-2030 | 465,99 | 3513,53 |
|  |  | 4.Прокладка самотечной сети канализации |  | 2020 | 4920,13 | 29176,5 |
|  |  | Всего |  |  | 138640,39 | 34561,01 |
|  | Итого за период реализации программных мероприятий | 146393,25 | 96024,46 |

- ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Объёмы финансирования строительства, реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведения и теплоснабжения) муниципального образования «Поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района определяются а инвестиционных программах предприятий коммунального комплекса.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств:

- бюджета муниципального образования «Поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района (в размере не менее объёма денежных средств, поступающих в бюджет муниципального образования в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду, платы за пользование природными объектами и штрафов за нарушение природоохранного законодательства за прошлый год);

- бюджет Владимирской области на основе соглашений, заключаемых ежегодно между Заказчиком программы и администрацией Владимирской области;

- собственных средств предприятий и организаций муниципального образования;

- инвестиционных программ (субсидий) из федерального бюджета в рамках программы «Чистая вода» и программы «Обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства»;

- инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

Объёмы финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета муниципалитета на очередной финансовый год.

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ

Программа реализуются администрацией муниципального образования «Поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района, а также предприятиями коммунального комплекса муниципального образования пос. Иванищи.

При реализации Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающее общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района.

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава администрации муниципального образования «поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района.

8. ОЦЕНКА РИСКА

В ходе реализации Программы возможно возникновение непредвиденных ситуаций и последствий. Из-за возможной нехватки финансовых средств не удастся реализовать наиболее значительные мероприятия, что приведет к снижению планируемого результата.

Наибольший экономических риск связан с получением платежей в бюджет муниципального образования «Поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района от предприятий — природопользователей не в полном объёме из-за несовершенства законодательной базы, частой смены администратора платежей, нестабильной работы предприятий муниципального образования.

9. ОЖИДАЕМЫЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе следующих индикаторов:

- снижения уровня износа объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения;

- улучшения качества питьевой воды, подаваемой потребителям;

- обеспечение централизованного отведения и очистки сточных вод;

- улучшения качества очистки сточных вод и уменьшение объёма загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект;

- обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства;

- улучшение санитарного состояния территории сельского поселения;

- создание необходимого резерва мощностей систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения;

- повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции;

- улучшение экологического состояния окружающей природной среды муниципального образования «Поселок Иванищи» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района и водных объектов;

- улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

10. Текстовые приложения